التجربة الثانية

تسحيحات الدالة الحامضية

الجزء النظري:

إن الانتقائية العالية وسعة مدى الأس الهيدروجيني لقطب الزجاج الاعتيادي تجعل هذا القياس سريعا وسهل المنال بواسطة قياس الجهد المباشر.

يتكون قطب الزجاج من أنبوب زجاجي مع بصلة زجاجية رقيقة وحساسة إلى ايون الهيدروجين في نهايته تحتوي على سلك فضة مكسو بملح كلوريد الفضة AgCl  وتملأ بمحلول 0.1 مولاري من حامض الهيدروكلوريك المشبع بكلوريد الفضة ويعمل كقطب مرجع داخلي ويستعمل قطب مرجع خارجي مثل SCE لإكمال الدائرة الكهربائية لقياس الجهد عبر غشاء الزجاج الحساس لايونات الهيدروجين حيث إن الجهد المتكون عند الغشاء هو دالة لاختلاف فعالية ايون الهيدروجين على جهتي الغشاء .

إن الزجاج يتميء جزئيا مكون طبقة من سليكات الألمنيوم محتوية على ايونا ت الصوديوم أو الكالسيوم وهذه الطبقة ناضحة لايونات الهيدروجين .

من إحدى عيوب القطب الزجاجي لقياس الأس الهيدروجيني هو إعطاؤه قياسات خاطئة في حالة وجود تراكيز كبيرة من ايونات العناصر القلوية كايون الصوديوم وذلك بتوهم القطب بأنها ايون الهيدروجين فيعطي خطأ سالب كذلك في حالة وجود تراكيز عالية من الحوامض فيعطي خطا موجب وكذلك الخطأ الأخير هو الجفاف في حالة تعرض القطب لفترات طويلة من الجفاف لذلك ينشط بغمره بمحلول مخفف من حامض الهيدروكلوريك لفترة معينة قبل استخدامه .

طريقة العمل :-

- حضر محلول 0.1 M  من NaOH  في حجم 50 مليلتر ماء مقطر واملأ به السحاحة .

- ضع (25) مليلتر من ممحلول حامض الهيدروكلوريك مجهول التركيز في بيكر سعة 100 مليلتر .

- اضبط جهاز قياس الدالة الحامضية pH-meter  وذلك بعمل معايرة له باستخدام بفر حامضي (PH4) وبفر قاعدي (PH9) ويتم التحكم بذلك من خلال عتلة الـ slope knob  وعتلة الـ PH knob .

- سجل PH  محلول حامض الهيدروكلوريك قبل التسحيح , بعدها اضف القاعدة من السحاحة وبحجم 1 مليلتر في كل اضافة مسجلا التغير في الدالة الحامضية اثناء التسحيح لغاية الحصول على PH  يتراوح من 11 – 12 وذلك بعمل جدول كما مبين في ادناه :

| PH | V NaOH (ml) |
| --- | --- |
|  | 0.0 0.5 1.0 1.5 2.5 |

- ارسم بين حجم القاعدة بالمليلتر مقابل الـ PH  للمحلول وجد نقطة نهاية التفاعل .

- جد تركيز حامض الهيدروكلوريك المجهول من خلال نقطة نهاية التفاعل .

اسئلة المناقشة :

- ماهو تركيب قطب الزجاج؟

- مالاخطاء التي تؤثر في قياسات قطب الـ PH  ؟

- ماهي محاسن ومساوئ قطب الزجاج ؟

- لماذا يجب غمر قطب الزجاج بالماء المقطر او محلول حامضي دائما؟