التجربة الرابعة

كروموتوغرافيا الورقة

الجزء النظري :

عرفت هذه الطريقة لأول مرة كطريقة تحليل من قبل العالم Martin سنة 1944 والمادة الأساسية في هذه الطريقة هي صفيحة من ورق الترشيح أو أنواع أخرى من الورق والطور المتحرك هو سائل يتخلل التركيب المسامي للورقة .

توضع كمية صغيرة من البقع على مساحة محدودة من الورقة بشكل بقع أو خط وتروى بالمذيب المعين .

إن كروموتوغرافيا الورقة مفيدة بصورة خاصة عندما يطلب التحليل الكمي أو النوعي عملية فصل مكونات النموذج وليس استعادة المكونات بشكل نقي وعندما يتطلب التحليل حجوم صغيرة من النموذج أو تحليل عدة نماذج في وقت واحد .

أما المحددات الرئيسية لكروموتوغرافيا الورقة فهو الوقت الطويل نسبيا اللازم لعملية التظهير كما إن المناطق اقل وضوحا مقارنة بطريقة كروموتوغرافيا الطبقة الرقيقة .

طريقة العمل :

1- خذ ورقة ترشيح نوع  whatman No.1 أو whatman No.2  وارسم خط بواسطة قلم رصاص موازيا حافة الورقة بالعرض  ويبعد مسافة 3 سم من تلك الحافة ( الطور الثابت ).

2- ضع عدد من النقاط من مواد معلومة  ونقطة من مزيج مجهول يحتوي على مواد مختلفة بواسطة انبوب شعري على الخط المرسوم وبمسافات متساوية عن بعضها ويفضل ان لايتجاوز قطر كل قطره  5 مليمتر .

3- تجفف النقاط باستخدام مجفف هوائي.

4- ضع ورقة الترشيح داخل حجرة زجاجية (glass chamber) تحتوي على الطور المتحرك (مذيب ايثانول او n_بيوتانول في الماء )بحيث لا يصل المذيب الى الخط المرسوم على عرض الورقة .

5- اترك عملية الفصل لمده 30_45 دقيقة .

6- اسحب الورقة وحدد المسافة التي قطعها المذيب بقلم رصاص ثم اترك الورقة جانبا حتى تجف .

7-  حدد المسافة التي قطعتها النقاط ثم احسب قيمة Rf للمواد المعلومة وللمواد في المزيج المجهول

8- شخص المواد الموجودة  في المزيج المجهول من خلال مقارنة قيم Rf لها مع المواد المعلومة.

أسئلة المناقشة :

1- ما المقصود بكروموتوغرافيا الورقة الرقيقة , وماهي المبادئ التي تعتمد عليها ؟

2- ماهي العوامل المؤثرة على قيمة ال Rf  ؟

3- ما هي الطرق التي يمكن بواسطتها تحسين كفاءة الفصل لنموذج معين يراد فصله بهذه الطريقة ؟

5-ماهي انواع الكروموتوغرافيا؟ .