التجربة الخامسة :-

تحضير ترس 10.1 فينانثرولين  حديد(ІІ) بير كلورايد

Tris (1-10 phen anthraline) Iron(ІІ) per chlorate

[Fe(1-10 phen)3](ClO4)2

الشكل الفراغي للمعقد

18Fe    [Ar]18  3d6 4s2

18Fe2+ [Ar]18  3d6 4s

[Fe(1-10 phen)3]+2

التهجين هو d2sp3   والشكل هو ثماني السطوح   وخواص المعقد هي دايامغناطيسية

معادلة التفاعل

طريقة العمل

1- حضر محلول كبريتات الحديدوز سباعي الماء باذابة (0.8 غم ) منه (50 مل) ماء مقطر .

2- حضر محلول الليكاند باذابة (0.3 غم ) منه في (50 مل ) ماء مقطر .

3- امزج المحلولين ورشح المحلول .

4- حضر محلول بيركلورات المغنسيوم باذابة (0.9 غم) منه في (10 مل ) ماء مقطر واضفه قطرة قطرة الى المزيج (3) عند درجة (60-70 م0 ) مع التحريك المستمر .

5- بعد اتمام الاضافة سخن المحلول لمدة ساعة واحدة بدرجة (70 م0 )

6- برد المحلول واجري عملية اعادة البلورة بالايثانول المطلق .

اسئلة للمناقشة :-

1- ماهو نوع التفاعل .

2- سبب اضافة بيركلورات المغنسيوم.

3- احسب النسبة المؤية للمنتوج.

4- التهجين والشكل الفراغي للمعقد المحضر.

5- عدد التاكسد والتناسق للفلز.