كشف التغير الزمني لمحافظة الديوانية باستخدام طريقة  طرح الصور  Image Differencing  (ID)  للفترة من  2001 م الى 2006م

حسين محي الموسوي ,اسراء حسين محمد

جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم الفيزياء

الخلاصة :

مراقبة واكتشاف التغييرات للمعالم الارضية لها  اهمية كبيرة في التخطيط وادارة الاراضي .وافضل وسيلة لجمع المعلومات ومتابعة التغيرات بصورة منتظمة هي الاقمار الصناعية. وتوجد عدة طرق لكشف التغير والطريقة المعتمدة في هذا البحث هي طرح الصور او. Image Differencing  (ID)

وقد هدفت هذه الدراسة الى اختبار فاعلية طريقة طرح الصور المركبة من  الحزم الطيفية (3,5,7 ) في اكتشاف التغير الذي طرأعلى مدينة الديوانية وما حولها في الفترة ما بين1 200 و2006م .  وقد طبقت هذه الطريقة   على بيانات القمر الصناعي لاندسات7 .وقد تبين من هذه الدراسة ان  هذه الطريقة لكشف التغير   تقدم نتائج مرضية في الكشف عن التغير كما ونوعا و هذا التغير كان لنبات فقد او اكتسب بالاضافة الى  المسطحات المائية الناشئة  كما شمل التغير معظم انحاء مدينة الديوانية خاصة في شرق المدينة بالنسبة للمزارع  ولقد كان معظم المكتسب  في اطراف واقضية المدينة  من المزارع  المتواجدة اضافة  الى المسطحات المائية .

Abstract:

Monitoring and detecting changes of land cover and land use are very important in planning .Satellite data is an ideal tool to monitor changes on a regular basis. There are numbers of methods developed for using satellite data to detect changes .This study aimed to evaluate the potentials of image differencing method .Detecting changes in the city of Al-Diwaniya and surrounding areas during 2001-2006 using land sat 7 data with sensor (ETM+) .The study concluded that the method give good results in change detection .These changes were for vegetation increase or decrease and water .These changes are center  in almost  of areas of city specially the areas  in east

1.المقدمة :

ان الفترة الاخيرة قد شهدت تغيرات ملحوظة على المعالم الارضية للمدن العراقية وخاصة  المياه والزراعة .وهذا الامر يتطلب تحديثا متواترا على خرائط اراضي هذه  المناطق .ولان معلومات  الاقمار الصناعية المتعلقة بدراسة موارد الارض تضمن تحديث معلوماتنا  عن سطح الارض بشكل مستمر , فان هذه المعلومات بما تتضمنه من مميزات  متعددة تعتبر الوسيلة الاكثر ملائمة لاستكشاف  التغيرات التي تطرأ على السطح [Mount,D.,G.Mahin,and J.Lancaster,1993]  . والتغير اما يكون مستحدثا مستجدا كتحول اراض فضاء الى انشاءات سكنية او تجارية  مثلا او ان يكون متجددا كالزيادة في مستوى الخضرة او النمو او الكثافة  بالنسبة  للنباتات,او في المناطق الخاضعة للتطوير اجمالا. وقد عولج اكتشاف التغير change detection من خلال معلومات الاقمار الصناعية في عدد من الدراسات .الا ان المشكلة تكمن في تعدد اساليب  اكتشاف التغيرات مع عدم الاجماع على اسلوب بعينه .[Macleod,R.,Congalton.1998 ]  والفكرة الاساسية لاكتشاف التغيرات هي معرفة اختلاف انعكاس الطاقة الكهرومغناطيسية من المعالم الارضية ,والذي يمكن ملاحظته  عن طريق مراقبة التغيرات في القيم الضوئية brightness values   او كما تسمى غالبا القيم الرقمية digital numbers للمرئيات الفضائية الرقمية digital satellite images . والتغيرات في القيم الرقمية لهدف ما اما ان تكون  بالزيادة , كتحول اجزاء من اراض زراعية  الى مباني سكنية .او بالنقصان كتحول اجزاء من اراض فضاء الى مستنقعات مائية  مثلا . والاختلاف في  انعكاس الطاقة لاي هدف ما بين تاريخين مختلفين يوظف في معرفة التغيرات التي حدثت على الهدف المدروس , من حيث ماهية  التغير وكميته .وكل ذلك  يكتسب اهمية كبيرة في التخطيط الحضري والاقليمي والبيئي  بشكل عام .

ودراسة التغيرات باستخدام معلومات الاقمار الصناعية يتم على مستويين , المستوى الاول :هو اكتشاف التغير من عدمه فقط وهنا تستخدم الملاحظة البصرية visual observation   لمجموعة من المرئيات المختلفة التواريخ .وغالبا ما تعرض هذه المرئيات بجانب بعضها البعض  على وسائل عرض الكترونية ,او تطبع على ورق ثم تخضع للفحص والمقارنة لمعرفة ما اذا كان هناك تغير من المرئيات  الاقدم الى الاحدث . اما المستوى الثاني فهو : معرفة نوع التغير واحتساب مقداره . وفي هذه الحالة لابد من اتباع اساليب الية متعددة للوصول الى النتائج , عوضا عن الملاحظة البصرية ,وذلك من خلال ما يسمى اجمالا بمعالجة المرئية الرقمية digital image processing   [Show ,G,D W,1985].

وهذه الدراسة تهدف الى اختبار فاعلية طريقة طرح الصور في الكشف عن التغيرات  التي تمثلت بغطاءات  الاراضي  في مدينة  الديوانية وضواحيها ,وذلك  من خلال تتبع ما اضيف او تلاشى من نبات . وتكمن اهمية هذه الدراسة في ان هناك ضرورة للتحديث المستمر ,ومتابعة التغيرات في المدن .ولمعرفة التغيرات بشكل رياضي تم عمل بعض العمليات الرياضية وهو التغاير حسب القانون التالي[ Lindsay, I, Simth2002]  :                  Cov(x,y)=

و الارتباط حسب القانون التالي :

=   p(x,y)

:الانحراف المعياري لقيم المتغير العشوائي x .

:الانحراف المعياري لقيم المتغير العشوائي y .

وحساب المتجه الذاتي والقيمة الذاتية وبالتالي تم الحصول على مصفوفات التغاير والارتباط والمتجهات الذاتية وتم ايضا الحصول على القيمة الذاتية لكل حزمة من الحزم المكونة للصورة .

2 .   المنطقة  الخاضعة للدراسة   Studied  Area

وهي تشتمل على المنطقة الحضرية المتصلة ومركزها الديوانية بالاضافة الى ضواحي المدينة المتعددة. وتبلغ مساحة منطقة الدراسة حوالي 326800 دونم  وتقع منطقة الدراسة ضمنN  32̊ 17̍ 39.71̎,E 44̊ 31̍ 52.12̎  و43̊ 19̍ 43.7 ̎  E , 32̊  44 ̍ 8.42 ̎  N على خط طول168 وخط عرض 38 .

3  .    البيانات والبرامج  المستخدمة في الدراسةA  DAT

توفر للباحث بيانات اللاقط (  +ETM)  المحمول على القمر الصناعي لاندسات7 .هذه البيانات ذات درجة وضوح مكاني قدره( 28.5  مترا X  28.5 مترا )بتاريخ 27:3:2001 و25:3:2006  .وتم استخدام برنامجErdas8.4 وEnvi4.5.

4 .   الطريقةTHE METHOD  :

طرح الصور Image Differencing

الطريقة الاولى لكشف التغير هي طرح الصور Image Differencing

تعد هذه الطريقة اكثر الطرق تطبيقا لخوارزمية كشف التغير للتنوع الحاصل لخرائط البيئات المختلفة , حيث تتضمن طرح صورة ذات تاريخ قديم من صورة اخرى ذات تاريخ حديث لنفس المنطقة حيث تعطي بيانات ممتازة وهذه الطريقة تميز مجموعة البيانات بقيم موجبة وسالبة  تمثل المناطق المتغيرة وقيمة الصفر تمثل المناطق غير المتغيرة[S.Prabaharam.2010] .

قام WatanabeوHatamura في سنة  1981بطرح بيانات MSS للقطع المراقب وازالة الاشجار في اليابان وبينا ان الدقة قد وصلت الى 90%)) Watanabe,H.andHatamura,R.1981]  [.اما BannerوLynham  في نفس السنة فقد استخدما طرح دليل الخضرة للصور المتعددة الازمنة استنادا على حساب ال(NDVI) لمجموعات من بيانات MSS ثم استخدما صور دليل الخضرة المطروحة وقد وجدا طريقة غير عملية لتحديد غطاء الغابة الناتج من حساب قيمة ال(NDVI) للعشب النامي والتطور الحاصل في النباتات الاخرى .لكنها مفيدة في مراقبة النمو التنافسي للنباتات ضمن الغطاء النباتي الواحد [Banner,A.andLynham,T.1981].Park واخرون في سنة 1982 طرح MSS5و   MSS  7للتغيرات المراقبة من غابة الى مناطق لا توجد فيها غابة وبالعكس [Park,A.b.,Wescott,T.Fand Royal,J.A1982] .

اما Nelsonفي سنة 1983  فقد حدد التغيرات الناتجة للغطاء الغابي لمنطقةGyspy Moth في بنسيلفانيا بدقة اكثر باستخدام دليل الخضرة المطروحة بطرحها من حزمة واحدة منفردة او مجموعة حزم Nelson,R.1983] [.Mukai واخرون في سنة 1987 حسب قنوات الطرح  MSS  5و  MSS6  لكشف المناطق المنكوبة من قبل PINE BARK BEETLE في اليابان وكانوا قادرين على تمييز ثلاث تصانيف للتدمير(الزيادة بالحزمة الخامسة والنقصان بالحزمة السابعة وقيم البيكسل تكون مضيء ومعتدل ومعتم [Mukai,Y.,Sugimura,T.,Watanabe,H.andWakamori,k.1987].

اما Hameفي سنة1986  اقترح عمل histogram matching  قبل طرح بيانات TM وكذلك تجنب الاوضاع التي تكون  فيها حالة قيم الصور المختلفة متماثلة الطرح في مراقبة المناطق المستقطعة لدورة سنة واحدة طرح قناة TM3 في تجميع ذو ميزة الوصف التخميني للبيانات الطيفية المستندة على قياسات ارضية [Hame,T.H.1986]  . وقد وجد Fung  في سنة 1990 عندما قارن بين تحليلات الانعكاسية لستة حزم مطروحة ان محتوى قناة الطرح TM3 ذو كمية كبيرة من المعلومات في مراقبة الغطاء النباتيFung,T.1990] [ . اما Copppinو Bauer  اقترحا  توحيد مقياس خوارزمية الطرح لتقليل حدوث قيم التغير المتكررة المصورة للتغيرات المختلفة Coppin,P.R.1994] [.اما S. Berberoglu و A. Akin فقد استخدما طريقة طرح الصور لكشف التغير ل(LULC ) في البيئة المتوسطية لنفس المشهد بثلاث تواريخ مختلفة باستخدام بيانات لاندسات TM بعد تصحيح الصور هندسيا وراديومتريا[Berberoglu,S,A.Akin.2009]

.لقد تم مزج الحزم 3 و 5 و7 للتاريخ الاول والثاني فظهرت صورتين  ملونتين  تتبين فيها المعالم الارضية بالوان قريبة للالوان الطبيعية من ثم تم عمل طرح للصورتين  وكما مبين لاحقا.

5  .    التصنيف CLASSIFICATION  : هو تخصيص او تعيين الخلايا في المرئية الى مجموعات  مستقلة  ومتميزة تمثل في الغالب  غطاءات الارض . وقد استخدم التصنيف غير الموجه unsupervised classification  في معالجة الصور حيث استخدم هذا النوع من التصنيف بطريقة التصنيف الكلي نوع (k-mean)حيث تم تصنيف الصورة الاولى لسنة 2001 والصورة الثانية لسنة 2006 كل على حدة الى4 مصنفات هي (الغطاء النباتي  والمسطحات المائية ذات الرطوبة العالية )(والارض الجرداء )و(الارض السبخة )و(غطاء نباتي ذا رطوبة واطئة).

6.    النتائج RESULTS  :

يظهر من المقارنة البصرية للصورتين( (aو(b) ان التغير قد شمل معظم منطقة الدراسة وخاصة في المناطق الشرقية ممتدة الى المناطق الشمالية وصولا الى الاجزاء الشمالية الغربية لمحافظة الديوانية وتمثل التغير بزيادة الغطاء النباتي (الاراضي الزراعية ) والمسطحات المائية(نشوء مسطح مائي في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة في التاريخ الثاني ) اما في الجهة الغربية فيلاحظ نقصان نسبي في الغطاء النباتي (الاراضي الزراعية ) , اما الارض الجرداء قيد  الدراسة اصبحت لها زيادة نسبية في الغطاء النباتي متمثل بالأراضي الزراعية  في التاريخ الثاني  . وعند طرح الصورتين تبين ان المناطق ذات الالوان الداكنة (البنفسجي ,الاخضر الداكن) قد حصل فيها التغير دال على الزيادة , ومن جهة اخرى تمثل المناطق ذات اللون الابيض التغير الدال على نقصان المعالم الارضية المدروسة ,  اما المناطق الرمادية فتمثل عدم التغير. اما الصورة (  (dفتبين اهم التغيرات (زيادة ونقصان ) الحاصلة بهذين الاتجاهين فكلما كان اللون داكنا دل على الزيادة في الغطاء النباتي والاماكن الرطبة وتتدرج الالوان من الاسود والاخضر الداكن والبنفسجي الى نفس الالوان بدرجات افتح وتدل هذه الاخيرة على تناقص الرطوبة الى ان تصل الى اللون الابيض والذي يدل على  التناقص الحاد  في المعالم الارضية التي قيد الدراسة .

| a)) | b)) |
| --- | --- |
| c)) | d)) |

شكل (1) :((a يمثل صورة ملونة لمنطقة الدراسة للتاريخ الاول لسنة 2001.  (b) فيمثل صورة ملونة لمنطقة الدراسة للتاريخ الثاني لسنة 2006 . ((c يمثل صورة الطرح الناتجة للتاريخين . (d ) صورة تمثل اهم التغيرات التي حصلت وتبرزها بشكل اوضح .

ويبين الشكل ( (2المخططات التكرارية للحزم الاولى والثانية والثالثة على التوالي :

ففي الشكل((a يلاحظ المخطط التكراري  للحزمة الاولى للتاريخ الاول لسنة  (2001) لجهة اليسار وقد بدى ذو قمة مدببة ومائلة نحو القيم الاصغر,  وفي الوسط المخطط التكراري  للحزمة الاولى للتاريخ الثاني لسنة ( 2006) وقد ظهرت القمة منحرفة نحو قيمة اعلى من المخطط الاول, اما المخطط في اقصى اليمين فيبين نتيجة الطرح للحزمة الاولى للتاريخين والذي ظهر ذو قمة متوسطة الارتفاع .

اما الشكل (b) فيبين المخطط التكراري للحزمة الثانية للتاريخ الاول لسنة  (2001) في جهة اليسار وقد بدى ذو قمة متجهة نحو القيم الاصغر , اما في الوسط فيلاحظ المخطط التكراري للحزمة الثانية  للتاريخ الثاني لسنة ( 2006) وقد بدت القمة متجهة نحو القيم الاكبر ,اما المخطط في  جهة اليمين فيبين نتيجة الطرح للحزمة الثانية للتاريخين وقد بدى ذو قمة مدببة عند قيمة الصفر.

واما الشكل c)) يبين المخطط التكراري للحزمة الثالثة للتاريخ الاول لسنة  (2001) في جهة اليسار وقد بدى ذو قمة مدببة مقتربة نحو القيم الاصغر, اما في الوسط فيلاحظ المخطط التكراري للحزمة الثالثة للتاريخ الثاني لسنة ( 2006) وقد انحرفت القمة نحو القيم الاعلى, واخيرا في جهة اليمين المخطط التكراري  للحزمة الثالثة الناتجة من طرح الصورتين.

a))

b))

c))

شكل (2) المخططات التكرارية للحزم الثلاثة للتاريخ الاول والثاني وناتج الطرح.

ويبين الجدول (1) القيم الذاتية للتاريخ الاول والثاني وعند الطرح حيث يلاحظ ازدياد القيمة الذاتية في التاريخ  الثاني.

| القيمة الذاتية عند طرح الصورتين | القيمة الذاتية لصورة المنطقة لعام 2006 | القيمة الذاتية لصورة المنطقة لعام 2001 | الحزم | اسم تقنية كشف التغير |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1661.83 | 1964.92 | 1591.07 | الحزمة 1 | I D |
| 44.913 | 51.24 | 44.41 | الحزمة 2 |  |
| 11.22 | 8.94 | 8.06 | الحزمة3 |  |

جدول (1 ) القيم الذاتية للتاريخ الاول والثاني وعند الطرح.

وتبين الاشكال (3,4,5 )المخططات البيانية للقيم الذاتية للحزم الثلاث

شكل (3) المخطط البياني للقيمة الذاتية للحزمة الاولى للتاريخ الاول والثاني وناتج الطرح.

شكل ( 4) المخطط البياني للقيمة الذاتية للحزمة الثانية  للتاريخ الاول والثاني وناتج الطرح.

شكل (5) المخطط البياني للقيمة الذاتية للحزمة الثالثة للتاريخ الاول والثاني وناتج الطرح.

والجداول التالية تبين مصفوفات التغاير والارتباط والمتجهات الذاتية لكلمن التاريخ الاول والثاني وناتج الطرح :

جدول(2 ) مصفوفة التغاير لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الاول بطريقة  .  ( I D )

| التاريخ الاول سنة 2001 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Covariance |
| 546.27 | 501.80 | 597.58 | Band1 |
| 513.06 | 487.63 | 501.80 | Band2 |
| 558.34 | 513.06 | 546.27 | Band3 |

جدول(3) مصفوفة التغاير لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الثاني بطريقة (I D)  .

| التاريخ الثاني سنة 2006 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Covariance |
| 681.97 | 631.53 | 778.1 | Band1 |
| 612.43 | 587.14 | 631.53 | Band2 |
| 659.79 | 612.43 | 681.97 | Band3 |

جدول (4 )  مصفوفة التغاير الناتجة من طرح الصورتين  بالنسبة لطريقة )  (I D.

| I D |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Covariance |
| 559.10 | 514.44 | 574.45 | Band1 |
| 558.15 | 536.79 | 514.44 | Band2 |
| 606.71 | 558.15 | 559.10 | Band3 |

جدول(5) مصفوفة الارتباط  لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الاول بطريقة (I D)

| التاريخ الاول سنة 2001 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Correlation |
| 0.94 | 0.92 | 1 | Band1 |
| 0.98 | 1 | 0.92 | Band2 |
| 1 | 0.98 | 0.94 | Band3 |

جدول(6) مصفوفة الارتباط لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الثاني بطريقة(ID)

| التاريخ الاول سنة 2006 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Correlation |
| 0.95 | 0.93 | 1 | Band1 |
| 0.98 | 1 | 0.93 | Band2 |
| 1 | 0.98 | 0.95 | Band3 |

جدول (7 )  مصفوفة الارتباط الناتجة من طرح الصورتين  بالنسبة لطريقة( I D)

| I D |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Correlation |
| 0.94 | 0.92 | 1 | Band1 |
| 0.97 | 1 | 0.92 | Band2 |
| 1 | 0.97 | 0.94 | Band3 |

جدول( 8) مصفوفة المتجهات الذاتية  لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الاول بطريقة  ( I D )

| التاريخ الاول سنة 2001 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Eigenvector |
| 0.58 | 0.54 | 0.59 | Band1 |
| -0.34 | -0.50 | 0.79 | Band2 |
| 0.73 | -0.67 | -0.10 | Band3 |

جدول(9) مصفوفة المتجهات الذاتية لصورة منطقة الدراسة للتاريخ الثاني بطريقة (I D )

| التاريخ الثاني سنة2006 |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Eigenvector |
| 0.57 | 0.53 | 0.61 | Band1 |
| -0.33 | -0.52 | 0.77 | Band2 |
| 0.74 | -0.65 | -0.12 | Band3 |

جدول (10) مصفوفة المتجهات الذاتية الناتجة من طرح الصورتين  بالنسبة لطريقة (I D )

| I D |
| --- |
| Band 3 | Band 2 | Band 1 | Eigenvector |
| 0.59 | 0.55 | 0.57 | Band1 |
| -0.27 | -0.52 | 0.80 | Band2 |
| 0.75 | -0.64 | -0.16 | Band3 |

.

وتم استخدام التصنيف غير الموجه نوع ) K-mean ) في تصنيف منطقة الدراسة لكلا التاريخين 2001 و2006 بحيث صنفت الى اربعة اصناف هي: المناطق ذات الرطوبةالعالية وتشمل الغطاء النباتي عالي الرطوبة والمسطحات المائية وقد ظهرت باللون الاحمر ,والمناطق ذات الرطوبة الاقل وتشمل الغطاء النباتي قليل الرطوبة وقد ظهرت باللون الاخضر ,والمناطق الجرداء والمباني للمدن وقد ظهرت باللون الازرق والمناطق ذات الملوحة العالية (الاراضي السبخة )وقد ظهرت باللون الاصفر.

المناطق ذات الرطوبة العالية

المناطق الجرداء والمدن

المناطق ذات الرطوبة القليلة

المناطق المالحة (السبخة)

شكل (6) يبين نتيجة التصنيف غير الموجه نوع ) K-mean) للتاريخ الاول لسنة( 2001).

المناطق ذات الرطوبة العالية

المناطق الجرداء والمدن

المناطق  ذات الرطوبة القليلة

المناطق المالحة (السبخة)

شكل ( 7) يبين نتيجة التصنيف الغير موجه نوع ( K-mean ) للتاريخ الثاني لسنة( 2006).

References:

Banner, A. and Lynham, T. “Multi-temporal Analysis of Landsat Data For Forest Cutover Mapping - Atrial of Two Procedures”, Proc. 7th Can. Symp. on Remote Sensing, Winnipeg, Canada, pp. 233-240, 1981.

Berberoglu,S. A. Akin.” Assessing Different Remote Sensing Techniques to Detect Land Use/Cover  Changes In The Eastern Mediterranean  “.International Journal of Applied Earth Observation and Geo information 11 46–53, 2009.

Coppin, P.R. and Bauer, M.E. “Processing of Multitemporal Landsat TM Imagery to Optimize Extraction of Forest Cover Change Features”, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 32:918-927, 1994.

Fung, T. ‘An Assessment of TM Imagery For Land Cover Change Detection”, IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 28:681-684, 1990.

Hame, T.H. “Satellite Image Aided Change Detection”. In: Remote Sensing-Aided Forest Inventory,Research Notes No. 19, Department of Forest Mensuration and Management, University of 20Helsinki, Helsinki, Finland, pp. 47-60, 1986.

Lindsay, I, Simth. "A tutorial on Principal Components Analysis" “Elementary Linear Algebra 5e” by Howard Anton, Publisher John Wiley & Sons Inc,ISBN 0-471-85223-6 ,pp(2-22), 2002.

Mount,D.,G.Mahin,and J.Lancaster,1993.Remote Sensing  Techniques in the Analysis of Change Detection .Geocarto Internatioal 8:39-50.

Macleod ,R.,and R.,Congalton.1998.A Quantitative Comparison of Change-Detection Algorithm for Monitoring Eelgrass from Remotely Sensed Data .Photogrammetric Engineering &Remote Sensing , 64(3):207-216.

Mukai, Y., Sugimura, T., Watanabe, H. and Wakamori, K.” Extraction of Areas Iinfested By Pine Bark Beetle Using Landsat MSS Data”. Photogramm. Eng. Remote Sens., 53:77-81, 1987.

Nelson, R.” Detecting Forest Canopy Change Due To Insect Activity Using Land Sat MSS”. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 49: 1303-1314,1983

Park, A.B., Wescott, T.F. and Royal, J.A.”, Urban encroachment on agricultural land”. Proc. Int.Symp. on Remote Sensing of Environment, First Thematic Conference: "Remote Sensing of Aridand Semi-Arid Lands", Cairo, Egypt, pp. 217-226, 1982.

S.Prabaharam."Remote Sensing and GIS Applications of Change Detection Study in Coastanl "International Jornal of Geomatics and Geosciences  no 2 ,2010. 4.  Watanabe, H. and Hatamura, R. “Monitoring of Forest Felling Through Analysis of Artificial Satellite's Information”, Proc. 17th IUFRO Congr. Div. 6, Ibaraki, Japan, pp. 496, 1981.

Show, G.and D.Wheeler,(1985).Statistical Techniques in Geographical Analysis.John Wiley& Sons.