المحاضرة 12

ثالثا

طريقة الإشعاع

يقصد بالإشعاع الانبعاث المستمر للطاقة من سطوح الاجسام المختلفة بامواج كهرومغناطيسية و تتمثل الامواج الكهرومغناطيسية بامواج الراديو, الامواج تحت الحمراء, الضوء المرئي, الامواج فوق البنفسجية, الأشعة السينية,......

وهي تختلف عن بعضها البعض  بطول الموجة ولكنها تسير بسرعة واحدة هي سرعة الضوء و عند سقوطها على الاجسام المعتمة ينعكس جزء منها ويمتص الباقي و يتحول إلى حرارة و تعتمد شدة الإشعاع بصورة رئيسية على حرارة الجسم المشع.

لقد اثبتت التجارب ان معدل طاقة الإشعاع من السطح تعتمد على القوة الرابعة لدرجة حرارة الجسم و على المساحة السطحية A بالاضافة على انها تعتمد على طبيعة السطح ( خشن أو املس ) و هذا الاعتماد يوصف بالمقدار e الاشعاعية وتتراوح قيمة e مابين الصفر و الواحد.

اذن التيار الحراري  المشع من سطح مساحته A و اشعاعيته e في درجة حرارة مطلقة T يعطى بالعلاقة:-

H=AeδT4

حيث δ تمثل ثابت ستيفان بولتزمان

وهذه العلاقة تدعى بقانون ستيفان بولتزمان (كمية الحرارة المنبعثة أو المشعة تعتمد كليا على الاس الرابع لدرجة الحرارة المطلقة)

المشع الكامل (الجسم الاسود)

الطاقة المنبعثة من الاجسام الصلبة أو السائلة ليست واحدة لجميع المواد التي درجة حرارتها واحدة رغم ان الاامواج التي  بداخلها واحدة وذلك  لان الطاقة المشعة تعتمد على طبيعة السطح

  - سطح عاكس جيد لذا فهو رديء الامتصاص و رديء الإشعاع ( الانبعاث)

  - سطح رديء العكس جيد الامتصاص وجيد الانبعاث

ج- السطح الاسود الكامل كل الطاقة الاشعاعية الساقطة علية من الخارج تمر خلاله رغم ان الجسم الاسود  لا يعكس طاقة لكنة يشع ضوءا مرئيا عندما تصبح درجة حرارته عالية و يظهر بشكل  احمر ساخن أو ابيض ساخن.

# Text boxes

90% انعكاس

10% انبعاث

10% انعكاس

90% انبعاث

تسقط الأشعة

100% امتصاص