المحاضرة 8

محرار المقاومة البلاتيني

إن أساس عمل هذا المحرار مبني على أساس تغير مقاومة السلك البلاتيني تبعا لتغير درجة الحرارة .

يتألف هذا المحرار من سلك رفيع من البلاتين النقي ملفوف لولبيا بشكل مزدوج لتجنب التأثيرات الحثية و السلك ملفوف على إطار من المايكا العازلة و موضوع  داخل انبوبة رقيقة الجدران مصنوعة من الفضة لحماية السلك البلاتيني  الذي يتصل طرفاه بأسلاك معدنية نحاسية للتوصيل في دائرة كهربائية و يمثل السلك البلاتيني الرفيع و سلك التوصيل النحاسي احد اذرع قنطرة وتستون وفائدة هذه القنطرة هو قياس مقاومة السلك البلاتيني بدقة فاذا كانت مقاومة السلك البلاتيني Rt في درجة الحرارة t و في الصفر المئوي  هي Ro فان هاتين المقاومتين ترتبطان بالعلاقة

Rt = Ro ( 1+ αt + βt2)  ----------------(1)

حيث ان αβ ثوابت تعتمد على طبيعة مادة السلك و لايجاد قيم كل من αβ نجد قيمة المقاومة للسلك في ثلاث نقاط قياسية (هي نقطة انصهار الجليد , نقطة غليان الماء و نقطة غليان الكبريت444.6 سيليزية). في حالة قياس درجات الحرارة العالية اما في حالة قياس درجة الحرارة الواطئة نستخدم بدل الدرجة الاخيرة نقطة غليان الاوكسجين (-182.5 سيليزية)

باستخدام هذه التفاصيل نحصل على

R100=Ro ( 1+α 100 + β(100)2)    ---------------(2)

R444.6 = Ro (1+α 444.6 +  β (444.6)2)  -------(3)

وبحل هاتين المعادلتين نحصل على قيمة αوβ

في المعادلة (1) نستطيع اهمال قيمة β(t)2 لأن قيمة β صغيرة جدا و تصبح المعادلة كالآتي

Rt = Ro ( 1+αt)   ----------------(4)

R100 = Ro (1+α100)   ---------(5)

من المعادلة (4) نحصل على

Rt – Ro = Roαt  ----------------(6)

و من المعادلة (5)

R100 – Ro = Roα 100   -------(7)

من المعادلتين (6و7) نحصل على

ومنها نحصل  على

مثال

مقاومة سلك بلاتيني لمحرار المقاومة البلاتيني في نقطة الصفر 5 أوم و في نقطة الغليان 5.93 أوم و عند وضعه في سائل تصبح مقاومته 5.795 أوم جد درجة حرارة السائل

Ro = 5 Ω , R100 = 5.93 Ω , Rt = 5.795 Ω , t = ?

t=85.48 Co

مثال

اذا كانت قيمة مقاومة المحرار البلاتيني في النقطة الثلاثية للماء 90.35 أوم فكم درجة الحرارة عندما تصبح قيمة المقاومة 96.28 أوم

Rtp =90.35 Ω

R = 96.28 Ω

T(R)=?

T(R) = 273.16(R/Rtp)

= 273.16 ( 96.28/90.35)

= 280.6 K

# Text boxes

G

P

Q

r

B

A

حيث يوضع السلك B للتعويض عن السلك A